## Slide 1
基于 SDN 与机器学习的 智能流量分类系统
未来网络技术课程实践
姓名：XXX 学号：XXX
指导老师：朱轶
江苏大学 未来网络技术课程实践 2026

## Slide 2
作品简介
用 Mininet 搭建 SDN 网络，Ryu 控制器通过 OpenFlow 采集 OVS 端口统计，调用独立的 AI 微服务实时识别流量类型（视频/网页/下载），并自动下发 QoS 策略。
系统架构与技术栈
数据层 · Mininet 2.3.0 + OVS 2.17
4主机+1交换机, MAC自学习L2转发(无路由), 子网10.0.0.0/24
控制层 · Ryu 4.34 + OpenFlow 1.3
L2转发 · 每2s采集PortStats · 提取10维特征
AI层 · Random Forest + Flask
200棵树, <1ms推理, 独立微服务(端口5001)
流量 · Python socket UDP + curl + wget
三种协议特征 · 收发比区分 · 混合方案
架构: OVS → Ryu → HTTP POST → Flask → predict()
符合工业界 SDN两层分离 + AI微服务解耦模式
流量产生与 10 维特征
h1 · Python socket UDP → h4:9999
1200B/包, ~200pps, 无回包 → 收发比≈∞ → video
h2 · curl 间歇 HTTP → h4:8000/
550B/包, ~30pps, TCP双向 → 收发比≈1.3 → web
h3 · wget 下载 → h4:8000/download
小ACK + 海量tx数据 → 收发比≈0.19 → download
AI 输入 10 维特征 (全部来自 PortStatsReply 差值):
rx/tx 包数 · rx/tx 字节 · 包速率 · 字节速率
平均包大小 · tx包速率 · 采集间隔 · 收发比
核心洞察: OVS 只看到包数/字节数/收发比
AI 不关心你用 curl 还是 socket，只看底层指标
AI 模型 · Random Forest
结构: 200棵树, max_depth=15, 投票决定分类
训练: scikit-learn, CPU 秒级完成
推理: pickle加载, <1ms, 不需要GPU
与老师案例 (ResNet-1D) 对比:
RF(我们) | ResNet(案例)
10维流统计 | 原始数据包
<1ms, CPU | 需GPU加速
Flask微服务 | Jupyter离线
在线实时系统 | 离线高精度
侧重: 在线+实时+系统集成，非纯模型精度
实验结果
连通性: 0% 丢包 (4主机互通) | AI 分类: 3/3 正确 (视频100%·网页95%·下载98%) | AI API: 累计 65 次 HTTP 请求
对比实验: 纯L2模式下 0/3识别·0次API·无QoS → 有AI后 3/3识别·65次API·视频VIP/网页MED/下载LOW
AI 为什么在控制层 (不在数据层)
数据层 (OVS): C语言转发引擎, 不能运行Python/sklearn
· 只做两件事: 匹配流表转发 · 提供端口计数器
控制层 (Ryu): 全局视野 + 编程能力, 适合跑AI
· AI从嵌入式升级为独立Flask进程: 松耦合 · 可替换
· curl就能验证: POST /predict 返回JSON分类结果
· requests_served 计数器追踪每次真实API调用
核心代码
# Ryu 控制器每2秒采集端口统计
features = [rx_pkts, rx_bytes, tx_pkts, tx_bytes,
pkt_rate, byte_rate, avg_pkt_size,
tx_pkt_rate, dt*1000, rx_pkts/max(tx_pkts,1)]
# 通过 HTTP 调用 AI 推理服务
r = requests.post("http://127.0.0.1:5001/predict",
json={"features": features})
cls = r.json()["class"] # → video/web/download

## Slide 3
作品目标问题
问题 1：传统网络不知道自己上面在跑什么类型的流量
传统交换机（纯 L2 转发）能根据 MAC 地址正确转发数据包，但对每个端口传输什么类型的流量一无所知。
视频流（UDP 大包高频）和文件下载（TCP 大流量）在交换机眼里完全一样——都是「包」。
没有类型感知能力 → 网络只能做无差别转发 → 无法为关键业务提供服务质量保障。
对比: 纯 L2 模式下 OVS 流表只有 table-miss + MAC 转发规则 · 0 端口被识别 · 0 次 AI API 调用 · 无 ANY QoS 策略
问题 2：AI 应该放在 SDN 架构的哪一层？如何设计松耦合的集成方案？
数据层的 OVS 交换机是 C 语言转发引擎，不能运行 Python、不能加载 scikit-learn 模型。AI 只能放在控制层。
但如果把 AI 直接嵌入 Ryu（进程内 pickle.load + .predict()），会形成紧耦合——换模型就需要改控制器代码。
而且嵌入式的 AI 无法被独立验证——老师没法用标准工具（curl）直接测试它是不是真实在运行。
需要回答: AI 服务如何独立部署？Ryu 如何通过网络调用？如何用 curl 就能验证 AI 的每次推理都是真实发生的？
问题 3：如何证明 AI 真的有效？——需要一个严格的对照实验
主观说「AI 能分类」没有说服力。需要一个对照实验：同一 Mininet 拓扑、完全相同的三种流量，
唯一的变量是控制器有没有加载 AI（其他完全不变）。Phase 1 跑纯 L2 控制器（ryu_l2_only.py，仅 55 行代码），
Phase 2 跑 AI 控制器（ryu_qos_ai.py + ai_server.py）。对比指标：流量识别端口数、AI API 调用次数、QoS 策略是否生效。
同时 AI API 必须可独立调用——用 curl POST 发特征向量，直接拿到 JSON 分类结果和 request_id 计数器。
预期: Phase 1 全部为 0 · Phase 2 3/3 识别正确——量化的对比结论比任何主观描述都有说服力。

## Slide 4
解决思路
方案 1：混合流量方案 + 收发比特征
三种工具 → 三种协议特征 → 收发比 (rx/tx) 区分:
h1 Python socket UDP → 收发比≈∞ (无回包)
大包(1200B)·高频(~200pps)·UDP单向 → 判定为 video
h2 curl 间歇 HTTP → 收发比≈1 (双向均衡)
中包(550B)·间歇(~30pps)·TCP双向 → 判定为 web
h3 wget 持续下载 → 收发比≈0.19 (tx>>rx)
客户端ACK(64B)+服务器数据(1400B)·TCP单向 → download
AI 输入: 10 维特征（全部来自 OVS PortStatsReply 差值）
包速率、字节速率、平均包大小、收发比、采集间隔…
核心洞察: 不管上层用 curl/wget/socket，
AI 只看交换机端口统计的底层指标，不关心工具类型
方案 2：AI 在控制层 + 独立微服务架构
AI 放在控制层（不是数据层），这是 SDN 的正确设计:
数据层 (OVS) — 不能做 AI:
C 语言转发引擎，不能运行 Python/scikit-learn
职责: 匹配流表转发 + 提供端口计数器
控制层 (Ryu) — AI 推理在这里:
全局视野·Python 编程·毫秒级推理·2s 采集周期够用
AI 拆为独立 Flask 微服务 (端口 5001):
Ryu → HTTP POST → Flask → predict() → JSON 结果
好处: 换模型只改 Flask·控制器代码不动
curl 直接测 AI·证明不是嵌在控制器里的假模块
符合工业界 ONOS + 独立 ML 集群的架构模式
方案 3：对照组实验 — 量化证明 AI 的价值
同一拓扑 + 同一流量 · 唯一变量: 控制器有没有 AI
Phase 1 — 纯 L2 (ryu_l2_only.py, 仅 55 行代码):
MAC学习+L2转发 · 无统计采集 · 不调AI · 无QoS
OVS流表: 仅 table-miss + MAC转发规则
结果: 0/3 端口识别 · 0 次 API · 无 QoS
Phase 2 — AI (ryu_qos_ai.py + ai_server.py):
每2s采集OVS端口统计·10维特征·HTTP→AI→分类
结果: 3/3 端口识别 · 60+ 次 API · VIP/MED/LOW
方案 4：AI 可独立验证 — 不是黑盒子
AI 推理服务是独立的 Flask 进程 (端口 5001)，
任何人都可以用 curl 直接测试它:
curl -X POST http://127.0.0.1:5001/predict \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"features":[400,480000,3,192,180,192000,1200,1.5,2000,100]}'
→ {"class":"video","confidence":1.0,
"probabilities":{"video":1.0,"web":0.0,"download":0.0},
"request_id":85}
关键设计:
requests_served 计数器每调一次 +1
curl 就能验证 → AI 不是假模块，每次推理都是真实的
Flask 独立进程，松耦合 → 换模型不改控制器一行代码
这就是工业界「控制器 + 独立 ML 推理」的部署模式